## Slide 1: Droit d’urbanisme: le POS
Formation Mai 2007
Intervenants:
Formation: ISGP
Population concernée: Subdivisionnaires / MHU
www.isgp-dz.com
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 2: DROIT D’URBANISME
Le POS
2
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP

## Slide 3
Le POS
1
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
3

## Slide 4
RAPPEL
Les règles générales d’organisation de la production de sol urbanisable, de la formation et de la transformation du bâti sont édictées par la loi.
L’utilisation et la gestion du sol urbanisable la formation et la transformation du cadre bâti s’effectuent dans le cadre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme, et des instruments d’aménagement et d’urbanisme (PDAU et POS).
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
4

## Slide 5
RAPPEL (suite)
En l’absence des instruments d’aménagement et d’urbanisme, les constructions sont régies par les règles générales d’aménagement et d’urbanisme.
Seules sont constructibles, les parcelles qui respectent l’économie urbaine, dans les limites compatibles:
avec la viabilité des exploitations agricoles;
avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques (situées sur des sites naturels);
avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques et culturels
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
5

## Slide 6
DEFINITION
Le POS est un « instrument de planification et de gestion urbaines » de détail. Dans le respect des dispositions du PDAU, il fixe de façon précise les droits d’usage des sols et de la construction.
Il constitue une rupture avec les instruments datant d’avant sa promulgation (1990) car il permet cette minutie de la gestion urbaine et communale en touchant à l’échelle des secteurs (quartiers) jusqu’à celle des parcelles, alors que les plans qui le précédaient (PUD) s’arrêtaient aux grandes options et orientations de développement local.
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
6

## Slide 7
OBJECTIFS
Le POS a comme objectif la définition de:
Des aires minima et maxima des constructions autorisées.
Des servitudes, en délimitant les espaces publics, les espaces verts, les tracés et caractéristiques des voies de circulation, et ainsi les zones non constructibles liées aux servitudes des réseaux (haute tension, rail, etc).
Des règles concernant l’aspect des espaces urbains construits ou pas.
Des zones sensibles (patrimoine, forêt, terre agricole).
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
7

## Slide 8
CARACTERISTIQUES
Le POS est caractérisé par:
Son caractère obligatoire pour les collectivités territoriales.
Il est opposable aux tiers.
Son échelle d’intervention (1/500) de détail
Il constitue l’interface entre les instruments de gestion territoriale et les actes d’urbanisme.
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
8

## Slide 9: ETABLISSEMENT DU POS
2
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
9

## Slide 10
Rappel des termes
de référence
définis par le PDAU
Établissement
du POS
ETABLISSEMENT DU POS
Prescrit par
délibération
de(s) APC(s)
Participation des
administrations,
organismes
et associations
  Délibération
  -Approuvée par le Wali
  -Affichée pendant 1 mois
  au siège de(s) APC(s)
Doit préciser
  Arrêté délimitant le
  périmètre d’intervention
  signé selon le cas par:
  -Le Wali
  -Le MHU conjointement
  avec le MICL
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
10

## Slide 11: CONSULTATION
3
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
11

## Slide 12
ORGANISMES CONSULTES
Services de l’état chargés au niveau de la Wilaya de:
- Agriculture
- Régulation économique
- Hydraulique
- Transports
- Travaux Publics
- Monuments et sites
- Postes et télécommunications
- Urbanisme
Organismes et services publics chargés au niveau local:
- Distribution de l’énergie
- Transports
- Distribution de l’eau
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
12

## Slide 13
Quelle forme de consultation?
Le(s) P/APC doit notifier par écrit la décision relative à l’élaboration du POS en vue de la consultation. En plus des organismes obligatoirement consultés et cités précédemment, sont aussi interpellés les présidents des chambre de commerce, d’agriculture, des associations professionnelles et associations locales d’usagers. Un délai de 15 j est accordé aux organismes consultés pour faire connaître leur volonté de participation, et dans l’affirmative désigner leur représentant(s).
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
13

## Slide 14: ELABORATION
4
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
14

## Slide 15
CONTENU DU POS
Le POS est composé de deux éléments:
  Un règlement
  Des documents graphiques.
Les règles et les servitudes définies par le POS ne peuvent faire l’objet d’aucune autorisation de modification.
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
15

## Slide 16
Fixation des droits d’usage des sols et des constructions
Schéma du POS
Forme urbaine et d’organisation, délimite les espaces publics, espaces verts et voies de circulation
Prévoit les quartiers, les monuments et sites à protéger, à rénover et à restaurer, définit les servitudes…
Localise les terrains agricoles à préserver & à protéger.
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
16

## Slide 17
LE REGLEMENT
Le règlement est composé de:
  La note de présentation reflétant les éléments de compatibilité avec les orientations du PDAU, et le programme relatif aux perspectives de développement du secteur concerné.
  Les règles de construction notamment:
  Nature et destination des constructions autorisées ou interdites.
  Droits de construction attachés à la propriété du sol: COS, CES, et autres.
  Accès et voirie, desserte par les réseaux (en charge par l’état ou la collectivité et leur échéancier), hauteur des constructions, implantation des constructions (limites séparatives, voirie, sur une même propriété), aspect des volumes.
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
17

## Slide 18
DOCUMENTS GRAPHIQUES
Les documents graphiques:
  Plan de situation au 1/2000 ou 1/5000
  Plan topographique 1/5000 au 1/1000
  Cartes établies au 1/500 de:
  Contraintes géotechniques
  Etat de fait
  Aménagement (VRD, équipements et sites à protéger)
  Plan de composition urbaine illustré et détaillé par les diverses spécifications et représentations des formes urbaines retenues.
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
18

## Slide 19
SURFACES CONSTRUITES
L’acte d’urbanisme porte le plus souvent sur des
rapports aux surfaces construites
Celles-ci sont exprimées en:
SHOB
Surface habitable
SHON
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
19

## Slide 20
La surface Hors Œuvre Brute est égale à la somme
des surfaces plancher de tous les niveaux d’une
construction. Ceci y compris:
L’emprise des murs (extérieurs et intérieurs,
porteurs ou cloisons)
L’ensemble des prolongements extérieurs de la
construction (balcons, loggias et coursives, etc).
SHOB
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
20
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 21
La surface habitable est la surface plancher
construite après déduction des surfaces occupées
par:
Murs
Cloisons
Marches et cages d’escaliers
Gaines
Embrasures de portes et de fenêtres
SURFACE HABITABLE
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
21
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22
La surface Hors Œuvre Nette qui constitue l’assiette des taxes
et des références en urbanisme réglementaire, est obtenue
par la déduction de la SHOB des éléments suivants:
Sous sols ou combles non aménageables.
Prolongements extérieurs: balcons, loggias, toitures
terrasses, coursives, et surfaces non closes extérieures
Parties de bâtiment aménagées pour le stationnement
SHON
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
22
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23: APPROBATION
5
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
23

## Slide 24
Soumis à
enquête publique
de 60 jours
Projet
de POS
APPROBATION DU POS
Adopté par
délibération
de(s) APC(s)
Arrêté du(s) P/APC:
-Lieu de consultation
-Com. Enquêteur
-Période d’enquête
-Déroulement
Notification aux
personnes concernées
(disposent de 60 j)
Doit respecter
  Résultats de
  l’enquête publique
  Communiqués au
  Wali pour avis et
  observations (délai
  de 30 jours)
  Approbation par
  délibération de l’APC
  Notifié aux concernés
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
24

## Slide 25
LE FONCIER
En conformité avec les plans de développement communal, de wilaya et national, la commune pour la réalisation de ses programmes d’investissement prévus par les instruments d’urbanisme établit son plan d’acquisition de terres (portefeuille foncier constitué de terres: propriété de la commune, acquises au marché foncier, acquises par l’exercice du droit de préemption)
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
25

## Slide 26: REVISION
6
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
26

## Slide 27
Le POS ne peut être révisé que si:
-Cadre bâti en ruine ou dans un état de vétusté nécessitant son renouvellement.
-A subi des détériorations causées par des phénomènes naturels.
-Après 5 ans, à la demande des propriétaires de plus de la moitié des droits d’usage du sol.
-Si la nécessité de créer un projet de nécessité nationale le requiert.
REVISION DU POS
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
27

## Slide 28: SITES PARTICULIERS
7
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
28

## Slide 29
LE SITES PARTICULIERS
Le littoral, les territoires présentant un caractère naturel, culturel ou historique marqué ainsi que les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes sont soumis a des dispositions particulières.
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
29

## Slide 30
LE SITES PARTICULIERS
Les sites classés selon la loi sur le patrimoine sont de trois types:
Secteur archéologique
Secteur sauvegardé
Monument classé ou en instance
Le plan de sauvegarde se substitue au POS dans ce cas, et il est opposable aux tiers.
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
30

## Slide 31
Inspecteurs/Formation – Mai 2007 / ISGP
31
DROIT D’URBANISME
Merci pour votre participation